## Slide 1
实习学习总结与
家庭环境监测系统实践
OpenHarmony · Hi3861 · MQTT · 华为云 IoTDA
成员：古佳乐 乐相宜 张石香 滕汶希 胡永宁
古佳乐 | 负责设备端软件开发、各功能模块的集成与联调，以及用户手册的编写。
乐相宜 | 负责需求说明书编写、系统架构与功能设计，以及 Web 应用开发。
张石香 | 负责项目总结编写及华为云物联网平台的配置与管理。
滕汶希 | 负责用户故事编写、会议记录整理、项目计划制定，以及消息推送平台的部署。
胡永宁 | 负责测试用例的设计、编写与整理。
Notes: 成员与分工为可编辑占位项，请在汇报前替换。开发板照片来自仓库 doc/pic/M1.jpg。

## Slide 2
实习目的：从技术学习到工程责任
02
鸿蒙物联网
工程实践
专业与方案
01
开发技术、调研
需求分析与方案设计
价值与发展
02
理解应用价值
绿色、安全、高效
实践与素养
03
提升实操与抗压能力
恪守诚信和工程规范
伦理与责任
04
保护公众利益
遵循安全规范
协作与表达
05
团队沟通、文档
汇报、陈述与答疑
Notes: 实习目的概括为专业能力、应用价值、职业素养、工程伦理和团队沟通五个方面。

## Slide 3
三阶段实习内容
03
01
第一阶段
环境搭建
开发环境 · 工程结构
编译 · 烧录 · 串口
→
02
第二阶段
案例与综合训练
官方案例 · 外设驱动
综合项目：智能红绿灯
→
03
第三阶段
自主项目实践
需求设计 · 端云 Web 联调
家庭环境监测系统
先建立可复现环境，再通过案例训练，最终完成自主设计
Notes: 三个阶段依次对应环境搭建、官方案例与智能红绿灯综合训练、环境监测自主项目。

## Slide 4
实践选题：家庭环境安全
08
家中现场
老人或行动不便者
无需操作即可听到蜂鸣提示
家人远程
手机查看趋势
异常时接收 ntfy 通知
重点监测
温度 湿度 燃气传感器电阻
双通道提醒
现场蜂鸣器
手机推送
系统用于辅助发现风险
不能替代合规消防报警器
Notes: 场景与边界依据 PROJECT_DOCUMENT.md。

## Slide 5
OpenHarmony 工程与构建
04
代码组织
BUILD.gn 描述目标与依赖
hb 驱动 GN 和 Ninja 构建
固件烧录后通过串口观察运行状态
源码
GN
固件
理解构建链，才能定位“头文件找不到”和链接失败
Notes: 烧录截图来自仓库 doc/pic/1660634596327.png。

## Slide 6
调试方法与问题定位
07
1
配置生成
检查地址、Client ID、密码格式和 CA
2
串口日志
SCANFINISH / CONNECTED / MQTT 返回码
3
分层判断
Wi-Fi、NTP、TLS、MQTT 鉴权逐层排查
4
构建验证
设备测试 8 项，Web 测试 10 项
Notes: 测试数量来自当前自动化测试结果。

## Slide 7
板级外设协同
05
Hi3861
AHT20
I2C
MQ-2
ADC
OLED
I2C
蜂鸣器
PWM
传感器输入
执行器输出
Notes: 核心板照片来自仓库 doc/pic/hisaprk_link.jpg。

## Slide 8
MQTT 与云平台连接
06
设备采集
MQTTS
TLS 1.2
华为云
IoTDA
设备影子
Web 后端
Client ID + Device ID + 派生密码
QoS 1 属性上报
容量为 1 的队列只保留最新读数
首次越界时，异常样本替换队列中的普通读数
失败后按 2 / 4 / 8 / 16 / 32 秒重试
串口返回码帮助区分网络、TLS 与鉴权问题
Notes: 数据链路依据 environment_cloud.c。异常边沿只执行非阻塞入队，MQTT 线程负责发布和 QoS 1 完成等待。

## Slide 9
环境监测系统架构
09
AHT20
MQ-2
Hi3861
OLED + 蜂鸣器
IoTDA
Node.js
SQLite
Web + ntfy
本地链路
断网仍能显示与蜂鸣
远程链路
阈值下发、历史、告警和手机通知
普通读数每 30 秒上报
首次越界立即入队
后端 10 秒轮询 浏览器 5 秒刷新
Notes: 架构依据 PROJECT_DOCUMENT.md 与 device/web 源码。立即入队降低普通周期漏报概率，最终通知仍受网络和后端轮询影响。

## Slide 10
设备端：采集、显示与报警
10
温湿度异常
单次长声
燃气异常
三短声
异常边沿上报
正常转异常时立即替换上报队列
安全策略
燃气告警默认关闭，完成预热与标定后再启用
采集线程只入队，不等待 MQTT 网络操作
Notes: 开发板照片来自仓库 doc/pic/M1.jpg。设备用 previousAlarmActive 识别正常到异常的边沿，EnvironmentCloudReportNow 优先保存当前异常样本。

## Slide 11
Web 端：数据、阈值与通知
11
温度趋势示意
报警上限
超过阈值
状态变化生成事件
恢复缓冲减少反复报警
阈值下发
SetThresholds 同步命令
设备写入 KV 后确认
通知失败
SQLite 保存待发事件，按顺序退避重试
同一 ntfy Topic 可由本人和多位家人订阅
Notes: 趋势为结构示意，不代表真实测量数据。Web 先等待设备确认阈值持久化，再保存同一组规则。

## Slide 12
测试结果与实习收获
12
18
自动化测试全部通过
333
步云端固件完整构建
3
设备、云、Web 协同
我学到的不只是接口调用
还需要按数据链路定位问题，并区分入队、MQTT 发布、云端更新和 Web 接收。
下一步：MQ-2 标定、异常上报计时、端到端家庭告警演练
Notes: 18 项自动化测试由 8 个设备配置测试和 10 个 Web 后端测试组成；333 为当前云端固件构建步骤数。异常立即上报已经通过固件构建，真机时延仍需记录。

## Slide 13
个人总结：技术、协作与责任
13
01
技术成长
从单个接口调用，进步到设备、云平台和 Web 全链路实现。
02
问题解决
结合构建信息与串口日志分层定位问题，并用测试验证修复。
03
团队协作
通过分工、设计文档、技术汇报和答疑，提升沟通与表达能力。
04
工程责任
关注行动不便群体，坚持安全边界、数据诚信与公众利益。
后续：完成 MQ-2 标定与长期稳定性验证，持续改进绿色、安全、高效的家庭物联网方案
Notes: 本页结合实际开发经历，从技术能力、问题分析、团队表达和工程伦理四个方面总结。

## Slide 14
谢谢
感谢指导与聆听
Notes: 致谢页。